## Slide 1
Il nuovo Codice di prevenzione incendi
Il Decreto 12 aprile 2019 e le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi
Ing. Michele Mazzaro
Caserta, 20 giugno 2019

## Slide 2
IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
Il DM 3/8/2015 è entrato in vigore il 18/11/2015

## Slide 3: PRIMA DEL DM 12 APRILE 2019
E, sempre in alternativa alle altre specifiche disposizioni di P.I.,
ad alcune altre attività normate:
Il Codice di P.I. si applicava
in alternativa ai “criteri generali di P.I.”,
SOLO ad alcune attività NON normate del DPR 151/2011:
Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 75*, 76
Officine…; Impianti …; Stabilimenti …; Depositi …; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali …; (*)Depositi mezzi rotabili.
71 - Uffici – D.M. 8/6/2016
66 - Strutture ricettive (alberghi) – D.M. 9/8/2016
75 - Autorimesse – D.M. 21/2/2017
67 - Scuole – D.M. 7/8/2017
69 - Attività commerciali – D.M. 23/11/2018
72 – biblioteche, archivi, musei, mostre (già presentata CCTS fine 2018)

## Slide 4
Cosa è successo in questo triennio?
La DCPREV ha condotto un’analisi statistica ed il monitoraggio sull’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sulla base dei dati acquisiti tramite le Direzioni regionali VV.F., con periodo di riferimento dalla data di entrata in vigore del decreto (18 novembre 2015) al 31 dicembre 2017, nonché quelli acquisiti tramite l’applicativo deroghe on line per l’anno 2018 (dati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018).

## Slide 5
Il monitoraggio è stato condotto secondo il seguente schema:
Raffronto numero attività presentate con modalità “Codice” nei periodi 2015/2017 e anno 2018 (1 gennaio – 31 dicembre 2018)
Analisi puntuale dell’andamento dati anno 2018 approfondendo i seguenti aspetti:
  numero pratiche per regione;
  confronto applicazione di soluzioni conformi e soluzioni alternative;
  esito della valutazione dei progetti;
  attività del D.P.R. 151/2011 per le quali è stata applicata la modalità “codice”;
  distribuzione del ricorso a misure antincendio in soluzione alternativa.
Monitoraggio

## Slide 6
Dallo studio sono emersi i seguenti aspetti maggiormente rappresentativi:
andamento delle attività di P.I. presentate con la metodologia del Codice in aumento (si è passati da 54 progetti/mese su base nazionale dei primi due anni e ½ di vigenza a 86 progetti/mese del 2018);
ricorso quasi esclusivo a soluzioni conformi;
costanza nel numero dei progetti con esclusivo ricorso a soluzioni conformi (tale parametro può essere considerato come indice di appropriatezza delle soluzioni tecniche associate ad un determinato livello di prestazione. Il ricorso diffuso a soluzioni alternative significherebbe, infatti, che le soluzioni conformi previste dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. sono difficilmente attuabili nei casi reali);
Risultati monitoraggio

## Slide 7
applicazione del Codice non uniforme sul territorio nazionale (nelle 5 regioni del centro nord: Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, sono stati presentati circa il 60% dei progetti dell’intero territorio nazionale);
82% delle pratiche presentate evase con esito positivo (favorevole e favorevole condizionato);
Utilizzo delle soluzioni alternative in prevalenza per aspetti strutturali (resistenza al fuoco e compartimentazione), e per l’esodo delle persone.
Risultati monitoraggio

## Slide 8
Risultati monitoraggio
(1)
(2)
(1) Dati acquisiti tramite ricognizione presso le Direzioni Regionali/Interregionali VV.F.
(2) Dati acquisiti tramite l’applicativo Deroghe on line.
Notes: 34 – depositi di carta maggiori di 5000 kg
44 – depositi platica maggiore di 5000 kg
53 – officine
70 – depositi di 1000 mq con merci e materiali > 5000 kg
74 – impianti di produzione di calore
75 - autorimesse

## Slide 9
Risultati monitoraggio
Anno 2018

## Slide 10
Risultati monitoraggio
Anno 2018

## Slide 11
Risultati monitoraggio
11 tipologie di attività dell’allegato I al DPR 151/2011 contano il 70% circa del totale delle attività “RTO/RTV” presentate nell’anno 2018

## Slide 12
Risultati monitoraggio

## Slide 13
Conclusioni
L’applicazione del Codice di P.I. (R.T.O. e relative R.T.V.) è in fase di aumento sul territorio nazionale; tale andamento potrà essere ulteriormente incentivato attraverso l’ampliamento del numero delle attività progettabili con approccio “RTO/RTV”, l’emanazione di altre RTV per attività specifiche e la revisione di alcuni punti del Codice sulla base delle osservazioni pervenute dai vari stakeholders
Risultati monitoraggio
Emanazione DM 12/4/2019
Revisione del Codice
Emanazione nuove RTV

## Slide 14
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 15
News dello scorso 22 febbraio….
tratta da riviste del settore
Prevenzione incendi, rivoluzione al via! Approvato il DM che obbliga alle norme prestazionali per 42 attività
Rivoluzione completata (anche se bisognerà aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale...), per il settore fuoco/incendio: il Comitato Scientifico per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno (Dip. Vigili del Fuoco) ha infatti approvato, in data 21 febbraio 2019, la bozza di decreto del ministero dell'Interno che va a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), ossia il regolamento che ha scardinato la rigidità delle tradizionali normative prescrittive per introdurre un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni del professionista, valorizzandone le competenze.
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 16
… La modifica è di grande portata poiché diventa obbligatorio applicare la normativa prestazionale del Codice a ben 42 delle 80 attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Più nel dettaglio, la normativa prestazionale diventerà l'unica via percorribile per tutte le attività elencate nel Dpr 151/2011 prive di una regola tecnica verticale, ossia per le attività che attualmente sono dette "soggette e non normate".
News dello scorso 22 febbraio….
tratta da riviste del settore
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 17
Le modifiche al DM 3/8/2015
Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a confermare il Codice quale unico strumento di riferimento per la progettazione di prevenzione incendi.
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 18
Il processo, avviato negli ultimi mesi, vede attualmente lo svolgimento di numerose ulteriori attività aventi la stessa finalità
Le modifiche al DM 3/8/2015
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 19
1) Ampliamento del campo di applicazione
2) Per Attività “non normate”  cogente D.M. 3/8/2015 (RTO)
3) Per Attività “normate” (scuole, autorimesse, ecc… + future)  RTV alternative a specifiche disposizioni di p.i.
4) Di riferimento non solo per sottosoglia DPR 151 ma anche per attività non elencate in allegato I DPR 151/2011
5) Entrata in vigore decreto: 180 giorni da pubblicazione in G.U.
  Sintesi delle modifiche
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 20
1) Ampliamento campo di applicazione
Prima del DM:
att. 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75 limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, 76
In previsione:
1. Le norme di cui all’articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75,76.
9 (saldatura e taglio)
14 (officine o laboratori per la verniciatura)
da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività produttive ed industriali in genere)
66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
67 (scuole, ad esclusione degli asili nido)
da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende ed uffici)
73 (edifici usi terziari)
75 (autorimesse)
76 (tipografie, litografie)
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 21
2) Cogenza D.M. 3/8/2015
Prima del DM:
la RTO si poteva applicare alle attività elencate in alternativa ai “criteri generali” di P.I. e Regole tecniche tradizionali
In previsione:
la RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni *
1. Le norme di cui all’articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 71, 73, 75,76.
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 22
2) Cogenza D.M. 3/8/2015
Attuale:
la RTO si può applicare alle attività elencate in alternativa ai “criteri generali” di P.I. e Regole tecniche tradizionali
In previsione:
la RTO si applica obbligatoriamente alle attività elencate con alcune esclusioni *
1. Le disposizioni di cui all’articolo, 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate come segue: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini, 67, ad esclusione degli asili nido, da 69 a 73, 75,76.
2-bis In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
* Esclusioni obbligatorietà
Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:
le RTV si applicano in alternativa alle specifiche norme verticali “tradizionali”.
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 23
3) Attività normate (66, 67, 75…. + future)  RTV alternative
Opzionalità tra approccio codice (RTV) e norme tradizionali:
le RTV si applicano in alternativa alle specifiche disposizioni verticali “tradizionali”.
2-bis In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e' fatta salva la possibilita' di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita', cosi' come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151: a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; b) 67, ad esclusione degli asili nido; c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni; d) 71; e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
No “discontinuità”
Il comma verrà aggiornato ed integrato ogni volta che si emanerà una nuova RTV
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 24
Art . 5 comma 1-bis
Alle attività che adottano le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1 non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni”;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante “disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere";
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994“;
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50";
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante:" Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto
q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni".
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”;
……..continua…….
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 25
Campo di applicazione
Applicabilità:
Attività di nuova realizzazione;
Attività esistenti in caso di modifica completa
Ampliamenti e modifiche parziali  solo se compatibile con restante attività
Ampliamenti e modifiche parziali incompatibile con restante attività  opzione tra approccio Codice per l’intera attività o disposizioni tradizionali di p.i.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al precedente comma 1, di nuova realizzazione.
3 Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attivita' non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento di attività esistenti di cui al precedente comma 1, non rientranti nei casi di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui all’ articolo 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva altresì la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, all’intera attività.
No “gestione adeguamenti”
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 26
4) RTO/RTV  norma di riferimento per tutte le attività
Prima del DM:
Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
In previsione:
Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
L’approccio codice (RTO/RTV) è norma di riferimento per la progettazione antincendio
di tutte le attività:
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 27
Schema riepilogativo
applicazione “approccio Codice”
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 28
Schema riepilogativo
applicazione “approccio Codice”
Riassumendo…
Emanazione DM 12/4/2019

## Slide 29
Revisione del Codice
Il G.d.L. istituito con Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 30 del 14/02/2018 ha ricevuto come mandato l’aggiornamento dell’allegato al DM 03/08/2015
Richiesta la segnalazione di rilievi nella comprensione/applicazione della RTO 2015 con nota alle Direzioni regionali VV.F. con nota 2958 del 2/03/2018 e agli Ordini professionali con nota 2959 del 2/03/2018
Prime azioni
Entro giugno 2018 pervenute circa 350 richieste di emendamenti alle quali vanno aggiunte ulteriori numerose richieste pervenute successivamente
Revisione (bozza n. 238) presentata al CCTS del 9 aprile 2019

## Slide 30
CCTS
9 aprile 2019
Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti)
Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni)
Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose
Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative
Risolvere alcune criticità riscontrate
Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento
Scopo dell’aggiornamento
Revisione del Codice

## Slide 31
Cosa è stato aggiornato
CCTS
9 aprile 2019
Revisione del Codice

## Slide 32
CCTS
9 aprile 2019
Cosa è stato aggiornato
Revisione del Codice

## Slide 33
CCTS
9 aprile 2019
Revisione del Codice
Cosa è stato aggiornato

## Slide 34
CCTS
9 aprile 2019
Revisione del Codice
Cosa è stato aggiornato

## Slide 35
Revisione del Codice
A seguito della presentazione della bozza n. 238 sono pervenute 329 osservazioni delle quali più dell’70 % sono nuove osservazioni riguardanti il Codice esistente e non la bozza n. 238
Revisione (bozza n. 247) presentata al CCTS del 18 giugno 2019

## Slide 36
Revisione del Codice
Chiarito l'uso delle norme volontarie e la non cogenza delle stesse (G.1.4)
Chiarita la definizione di attività all'aperto (G.1.5 comma 6)
Chiarito ulteriormente il significato dei frequenti richiami di norme volontarie (G.1.25 comma 9)
Chiarito ruolo di progettista e professionista antincendio per i metodi di progettazione (G.2.7)
Rimosso Ci1, Ci2, Ci3 dalle previsioni esplicite del codice per consentire una gestione diretta dalla RTV. Per attività civili sotto soglia si possono comunque impiegare le previsioni per dormitori ed alberghi. (G.3.2.2 comma 2)
Semplificata la tematica riguardante il Rischio ambiente (G.3.4 comma 3)
PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

## Slide 37
Revisione del Codice
Chiarita la distanza dal confine per livelli di prestazione I e II di resistenza al fuoco (S.2.4.6 comma 1 lett. b)
  Precisate alcune caratteristiche del filtro a prova di fumo (S.3.5.5 comma 1)
  Ridotta la richiesta di requisito Sa delle chiusure per compartimenti a prova di fumo, ove il fumo è già sotto controllo (S.3.5.5 comma 2)
  Inserito requisito minimo per illuminazione di sicurezza, oltre a previsione normativa (S.4.5.10 comma 2)
Chiarito che l'affollamento stabilito in S.4 è massimo per l'attività e che il titolare può comunque dichiarare affollamento inferiore. (S.4.6.2 comma 1)
PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

## Slide 38
Revisione del Codice
Ulteriormente semplificata la determinazione della porzione omissibile del corridoio cieco (S.4.8.2 comma 3)
Migliorate le indicazioni per l'inclusione in S.4 ed S.5
Chiarito l'impiego di materiali per le aperture tipo SEe per il controllo di fumi e calore (Tabella S.8-4)
Definita meglio la prescrizione per l'avvicinamento dei mezzi di soccorso alle attività (S.9)
Chiarita la necessità di valutazione del rischio per eventuali ostacoli mobili lungo i tapis roulant o scale mobili (S.10.6.5)
Previsione impiego di fluidi refrigeranti di nuova tipologia (S.10.6.10 comma 2)
Semplificato l’intero capitolo V.2
PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE

## Slide 39
Grazie per l’attenzione